Будьте внимательны в охранных зонах электрических сетей.

В наше время легко можно представить последствия, которые могут

возникнуть при внезапном отключении электрической энергии. Перестанут

работать станки, остановится производство продукции, прекратится оказание

большинства услуг, отключится связь, станет темно, холодно и некомфортно

людям. К сожалению, имеют место случаи, когда прекращается подача

электрической энергии потребителю. Причиной этому может послужить

повреждение воздушных и кабельных линий.

Правила охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000 В введены в целях обеспечения сохранности электрических сетей, создания нормальных условий их эксплуатации и предотвращения несчастных случаев. Их применение обязательно при проектировании, строительстве и эксплуатации электрических сетей, а также при производстве работ и осуществлении другой деятельности вблизи электрических сетей.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, организации, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-  производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию  или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать загоны для скота;

- устраивать всякого рода свалки, разводить огонь;

- вести добычу рыбы спинингами и телескопическими удочками;

- складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы;

- устраивать спортивные площадки, стоянки для всех видов машин и механизмов;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – не более 0,45 м;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс или слив горюче-смазочных материалов на трассе кабельных линий.

Напоминаем, что должностные лица и граждане, виновные в нарушениях,  вызвавших повреждения электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической  энергией; в нарушениях Правил охраны электрических сетей, подлежат административной ответственности согласно статье 20.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели  и граждане! Будьте внимательны в охранных зонах электрических сетей.

Людмила Гриневич

государственный инспектор Волковысского МРО

филиала «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго»